Колесова Людмила Александровна,

мастер производственного обучения,

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»,

г. Нижний Новгород

Данная работа представляет собой проект одного из уроков учебной практики. В содержание традиционного урока, основной целью которого является  применение теоретических знаний в процессе самостоятельной работы, включены элементы проблемного обучения на этапе определения уровня полученных знаний.  Мастером представлен материал (программированный опрос, технологическая карта, вопросы на повторение и закрепление темы), который даёт возможность познакомиться с содержанием урока и является необходимым подспорьем для студентов в выполнении практической работы.

Проект  урока

производственного обучения.

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ».

Мастер п/о: Л.А. Колесова

Тема урока: Разметка оснований. Установка маячных плиток. Укладка и посадка плиток по установленным маякам.

Тип урока: обобщающий урок

Цели урока:

- образовательная:

- закрепить у студентов профессиональные приемы укладки и посадки плиток;

- ознакомить с последовательностью выполнения  настилки пола по маякам;

-  научить выполнять настилку пола в соответствии с технологическим процессом;

- научить оценивать качество поверхности пола;

- развивающая:

- способствовать развитию умений рационально организовывать свой труд;

- развивать умение анализировать качество выполненной работы;

- воспитательная:

- воспитывать аккуратность, исполнительность, трудолюбие;

- формировать умение работать в звене;

- формировать бережное отношение к инструменту.

Методы обучения: словесный, наглядный, с использованием мультимедийного оборудования, демонстрация приемов.

Формы организации деятельности студентов  на уроке: фронтальная, групповая.

Материально-техническое оснащение:

- Папка с раздаточными учебными материалами:

  - инструкционно-технологическая карта;

  - карта дефектов;

  - критерии оценок на выполненную работу;

  - задание для практической работы.

- Средства индивидуальной защиты: спецодежда, перчатки, головной убор.

- Инструменты личного пользования:

- кельма – 10 шт.

- крестики 3 мм, 2,5 мм

- кисть-макловица – 10 шт.

- емкость для воды – 10 шт.

- уровень металлический 1,5 м – 10 шт.

- уровень металлический 0,6 м –10 шт.

- правило – 10шт.

- полутерок  – 10шт.

- киянка – 10 шт.

Межпредметные связи:

Технология отделочных строительных работ, материаловедение.

Структура урока:

I.      Организационный этап	5 мин.

II.     Вводный инструктаж	40 мин.

III.    Текущий инструктаж	5 час.

IV.    Заключительный инструктаж	15 мин.

Ход урока

| № п/п | Время | Содержание этапов урока | Деятельность мастера п/о | Деятельность студентов | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | 5 мин. | Организационный этап. Задачи: организовать внимание и готовность студентов к уроку. |
|  |  | Проверка явки и готовности к уроку. | Мастер приветствует студентов, слушает доклад бригадира о готовности группы, отсутствующих. | Бригадир строит подгруппу, проверяет готовность, явку на занятие. | Быстрое включение в ритм, повышение заинтересованности. |
| II. | 40 мин. | Вводный инструктаж. Задачи: осуществить контроль пройденного материала; изучить и закрепить новый материал; повторить правила ТБ и ОТ; сообщить нормы времени, критерии оценок. |
|  |  | Сообщение темы и цели урока. | Мастер сообщает тему и цели урока, объясняет ход проведения урока и значение предстоящей работы для освоения профессии. | Записывают тему урока в дневник п/о, анализируют указания по работе. | Уяснение темы и цели урока. готовность к активной деятельности. |
|  |  | Предварительное определение уровня полученных знаний. | Мастер организует работу студентов в электронной программе AST-тест, проверяя знания студентов по материалу предыдущей темы. Применяет метод проблемного обучения, который ориентирован на формирование у студентов умений решать не типовые, а творческие задачи, развитие оперативного мышления. Распределяет студентов на три бригады и предлагает каждой из них решить производственную задачу. Анализирует и по необходимости комментирует ответы на вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения. Беседует по содержанию ошибок, допущенных в задачах. | Выполняют тестовые задания в электронной программе AST-тест. Студенты отвечают на вопросы по карточкам-заданиям. Три бригады обдумывают и решают задачи. Слушают комментарии, участвуют в анализе допущенных ошибок. | Активизация памяти, устранение пробелов знаний по пройденному материалу. Приобретение устойчивого интереса к профессии, умения работать в команде. |
|  |  | Изложение нового материала. | Стремится пробудить эмоциональный интерес к выполнению работы. Показывает практическую значимость. | Студенты слушают, смотрят показ слайдов, записывают основные тезисы. | Усвоение и систематизация знаний по теме, представление будущего фронта работ |
|  |  | Сообщение правил ТБ и ОТ. | Инструктирует по вопросам организации рабочего места и соблюдения правил техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений. | Студенты слушают. | Осознание значимости безопасности на рабочем месте. |
|  |  | Опрос на закрепление материала темы. | Мастер проводит опрос по новой теме. | Студенты отвечают на вопросы | Закрепление полученных знаний. |
| III. | 5 час | Текущий инструктаж. Задачи: Закрепить навыки укладки и посадки плиток, сформировать умения выполнения настилки пола по маякам |
|  |  | Ознакомление с заданием. | Мастер сообщает нормы времени, критерии оценок. | Студенты слушают, получают практические задания. | Уяснение критериев оценок, осознание выполнения работы надлежащего качества. |
|  |  | Показ трудовых приемов. | Показывает и комментирует технологию настилки пола по установленным маякам. Предлагает одному из студентов выполнить приемы, наблюдает за его действиями, предлагает остальным отметить достоинства и недостатки в деятельности сокурсника. | Наблюдают за действиями мастера, слушают комментарии. Участвуют в беседе. Вызвавшийся студент выполняет рабочие приемы, остальные совместно с мастером наблюдают за его действиями и участвуют в анализе выполненной работы. | Получение представления и знакомство с предстоящей работой. Предупреждение возможных ошибок. |
|  |  | Подготовка рабочего места. | Мастер следит за правильной организацией рабочего места. | Бригадир следит за распределением студентов по рабочим местам. | Быстрое включение в рабочий ритм, организация труда. |
|  |  | 1-й обход рабочих мест | Мастер проверяет организацию рабочего места. | Приступают к самостоятельному выполнению практического задания. Осуществляют самоконтроль. | Правильная организация труда и рабочего места. |
|  |  | 2-й обход рабочих мест | Мастер проверяет правильность выполнения операций. | Студенты выполняют задание, учитывают замечания мастера. | Качественное выполнение технологических операций. |
|  |  | 3-й обход рабочих мест | Принимает и проверяет выполненную работу, оценивает её. | Студенты ждут осмотра работ, убирают рабочее место. | Сравниваются работы, анализируется качество, производится самоанализ. |
| IV. | 15 мин | Заключительный инструктаж. Задачи: Подведение итогов проведенной работы, анализ результатов. |
|  |  | Подведение итогов урока. | Подводит итоги урока: - комментирует деятельность каждого студента; - отмечает достоинства и недостатки выполненной работы; - объявляет оценки. | Слушают информацию о результатах урока, участвуют в анализе ошибок. | Оценка деятельности студентов, определение уровня усвоения темы и достижения целей урока. |
|  |  | Домашнее задание. | Выдаёт домашнее задание, консультирует его выполнение | Слушают мастера и записывают задание в дневник учета производственного обучения. | Мотивация студентов на продуктивное изучение темы следующего урока. |

Вопросы для повторения:

1. Расскажите технологию разбивки поверхности пола.

2. Что такое маячная плитка? Где её устанавливают? Чему должен соответствовать верх фризового ряда?

Вопросы для закрепления материала:

1. Какие инструменты и приспособления необходимы при укладке растворной прослойки? Плитки?

2. Что такое фриз, фон, заделка?

3. Где располагают прирубленные плитки?

4. Через какое расстояние располагают промежуточные маяки?

Инструкционно-технологическая карта.

| № п/п | Порядок выполнения трудовых приемов | Эскиз | Указания и пояснения к выполнению упражнений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка керамических плиток |  | Плитки сортируют по цвету, размеру. Убирают брак, плитку со сколами, трещинами. |
| 2 | Приготовление раствора |  | Приготовление однородного пластичного раствора. |
| 3 | Подготовка поверхности |  | Проверка ровности по уровню. Очистка поверхности, насечка, смачивание, устранение дефектов основания |
| 4 | Разбивка покрытия пола |  | Определение ровности углов путям натягивания шнура по диагоналям. Расчет целого количества плиток. Определение местоположения неполномерных плиток. Укладка плитки насухо. Определение местоположения маяков. Выравнивание линий маячных рядов. |
| 5 | Устройство маяков |  | Устройство маяков начинают с установки реперного маяка, а по нему делают все остальные (крайние угловые плитки) |
| 5 | Укладка рядов |  | Сначала укладывают фризовые ряды. Затем заполняют промежутки, двигаясь справа-налево в сторону входа. Плитку постукивают до нужного уровня киянкой по плитке или по деревянной рейке, уложенной на плитки ряда и маячные ряды и проверяют по уровню по маячным рядам и маякам. При размещении на прослойке очередного ряда общий шов выравнивают правилом. |
| 6 | Контроль качества |  | При приемке пола проверяют: соблюдение горизонтальности, отметки уровня пола, соблюдение толщины прослойки, правильность рисунка покрытия, совпадение линии швов, толщину швов, отсутствие впадин или выступов на поверхности. |

Критерии оценок на выполненную работу

| Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
| --- | --- | --- |
| Работы выполнены с особой тщательностью, мастерством и техническими показателями, превосходящими показатели, требуемые нормативными документами. | Работы выполнены в полном соответствии с проектом и нормативными документами. | Работы выполнены с малозначительными отклонениями от технической документации, но не снижающими показателей надежности, прочности, долговечности и эксплуатационных качеств. |